令和５年度水質検査計画

小松島市水道部

目　　次

- 基本方針

- 水道事業の概要

- 原水及び浄水の水質状況

- 検査地点

- 検査項目と検査頻度

- 検査方法

- 臨時の水質検査

- 水質検査計画及び検査結果の公表

参考．令和４年度水質検査結果

１．基本方針

清浄な水を供給することは、水道事業者の最も基本的な使命といえます。

水道水質基準が改正された事により、平成１６年度より水質基準項目が４６項目から５０項目に追加されました。

平成２６年度より、亜硝酸態窒素が水質基準項目に追加される事になり、その理由として、亜硝酸態窒素は低濃度でも人体に影響がある事が危惧される事から一部を改正し、亜硝酸態窒素に係わる基準（0.04mg/L）を追加する事になり、平成２６年度より水質基準項目が５０項目から５１項目になりました。

また、食品安全委員会委員長から厚生労働大臣に対し、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る食品健康影響評価の結果が通知され、現在の水質基準を強化する必要があり審議した結果、水質基準の見直しにより平成２７年度から、ジクロロ酢酸が0.04mgLから0.03mg/L以下、トリクロロ酢酸が0.2mgLから0.03mg/Lに改正されます。

本市では、水質基準改正に合わせて水道水が水質基準に適合し、市民の皆様に安全で良質な水を供給するために次の方針により水質検査計画を定め、水質管理に努めます。

- 検査の対象は、水道法で検査が義務付けられている水源（原水）の水と、給水栓（蛇口）の水について検査を行います。

- 検査の項目は、水道法の水質基準に関する省令の水質基準項目について実施します。

- 過去の状況及び水道の規模等を考慮して合理的な検査回数及び箇所数を設定します。

- 臨時に行う水質検査の用件及び実施方法等も定めます。

- 検査結果を利用者に公表し、必要に応じて検査計画を見直します。

２．水道事業の概要

１）給水状況

| 給水人口 給水戸数 普及率 配水管延長 １日平均給水量 １人１日平均給水量 | 34,739 （人） 16,639 （戸） 98.06 （％） 281,028 （ｍ） 17,009 （㎥） 490 （ℓ） |
| --- | --- |

（令和5年3月31日現在）

２）浄水配水施設

| 水道名 水源名 水源種類 取水井戸 浄水処理 滅菌設備 送水ポンプ 配水池 | 小松島市上水道 田浦浄水場 地下水 ４箇所 消毒のみ 次亜塩素酸ナトリウム注入 ４台 １池 6,000㎥ |
| --- | --- |

３．原水及び浄水の水質状況

水源は、小松島市田浦町字中西の田浦浄水場の周囲に４箇所の取水井戸があります。

各井戸は口径６００㎜で深さが３５ｍあり、この井戸から取水した地下水が原水となり水質は良好で安全な水です。

浄水は、この原水に塩素濃度１２％の次亜塩素酸ナトリウムにて滅菌した後、田浦町前山の標高約６０ｍの田浦配水池（貯水量６，０００㎥）に送水して、市内全域に配水しております。

浄水についても水質の良い原水に恵まれ、水質基準項目の基準値をすべてクリアした安全で安定した水であります。

４．検査地点　（図－１参照）

水道法に基づく１日１回行う検査及び月１回・３ヶ月に１回の定期項目検査、年１回の検査については、水質管理上最も適した箇所を選定し、下記の地点で行います。

| １日１回検査地点 | 定期項目検査地点 | 原水検査地点 | 農薬類検査地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 田浦浄水場 | 櫛渕 | 田浦浄水場 | 田浦浄水場 |
|  | 和田島 |  |  |
|  | 田野 |  |  |
|  | 中田 |  |  |
|  | 田浦 |  |  |

５．水質検査項目と検査頻度　（表－１.表－２参照）

１）１日１回検査項目

水道法に定められた色、濁り、残留塩素の検査を１日１回行います。

２）定期検査項目

# ①　月１回の検査項目

水質基準項目のうち、次の９項目について月１回の検査を行います。

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（ＴＯＣ）、ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度

原水においては、水質基準項目のうち消毒剤及び消毒副生生物１１項目、味の項目を除く３９項目について月１回検査を実施します。

# ②　年４回の検査項目（概ね３ヶ月に１回実施する項目）

水質基準項目のうち、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒドの１４項目について３ヶ月に１回検査を実施します。

③　年１回の検査項目

浄水においては、最遠地域の和田島地区で水質基準項目５１項目の検査を年１回実施します。

水質管理目標設定項目において、原水及び浄水について年１回検査を実施します。

６．検査方法

毎日検査を除き、採水及び水質検査、成績書の発行までの業務を水道法２０条第３項目による厚生労働大臣登録機関に委託して行います。

委託先の選定については、検査精度と信頼性を重視します。

１）水道水質検査においては、その精度と信頼性の保障は極めて重要です。このため（社）日本水道協会は水道版ＧＬＰ（優良試験所基準）を定めておりますので、ＧＬＰの考え方を取り入れた体制を導入します。

２）水道水質基準項目において、すべての項目が自社分析できる検査機関とします。

３）臨時の水質検査において、迅速な対応で検査結果の出せる検査体制が整備されている検査機関とします。

７．臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行い、水質異常が終息し、給水栓の安全性が確認されるまで行います。

- 水源の水質が著しく悪化したとき

- 水源に異常があったとき

- 水源付近、供給点周辺等において消化器系感染症が流行しているとき

- 浄水過程、配水過程に異常があったとき

- 配水管の大規模な工事その他、水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき

- その他、特に必要があると認められるとき

８．水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は毎事業年度開始前に過去の検査結果を基に検討し、小松島市役所ホームページ等で公表します。

水質検査結果についても、小松島市役所ホームページ等にて公表します。

水道事業者	　　　　　　　　　ご意見　　　　　　　　お客様

水質検査計画の策定

公表

見直し	水質検査の実施

# （委託）

公表

検査の評価（結果）